ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

по охране труда учителя технологии

1. Учитель трудового обучения:

- Руководствуется   в   своей   работе   Положением   об   учебных   мастерских
общеобразовательной школы.

- Совместно с заместителем директора по хозяйственной части выполняет работу по
обеспечению мастерских исправным оборудованием, отвечает за безопасное состояние
инструментов, приборов и станков, а также за нормальное санитарно-гигиеническое
состояние мастерских.

- Разрабатывает и вывешивает на обозрение инструкции по технике безопасности
при работе на каждом станке, оборудовании, рабочем месте по каждому виду проводимых
работ после утверждения их руководителем и профкомом учреждения.

- Проводит инструктаж учащихся по технике безопасности при выполнении всех
видов работ и использовании инструментов и оборудования с обязательной регистрацией
в классном журнале, а при проведении внеклассных занятий (кружки, общественно
полезный производительный труд) - в специальном журнале.

- Не допускает установки в мастерских оборудования, не предусмотренного
типовыми перечнями, в том числе самодельного, без соответствующего разрешения.

- Не допускает снятия кожухов, экранов и других защитных приспособлений со
станков и оборудования.

- Следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) станков.

- Не допускает учащихся к выполнению запрещенных видов работ для школьников в
мастерских (на строгально - пильном, заточном станках, электрифицированными
инструментами на 220 В и более, электропаяльниками с потреблением электроэнергии
более 42 В), а также долблению, пробивке стен, к работе с топором, мытью окон, чистке
электроламп и плафонов.

- Не допускает учащихся к проведению работ или занятий без предусмотренной
спецодежды,   спецобуви   и   др.   средств   индивидуальной   защиты,   обеспечивает
комплектование аптечки первичными средствами медицинской помощи.

- Строго     соблюдает     требования     "Правил     технической     эксплуатации
электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей" для электроустановок напряжением до 1000 В.

- Приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для
жизни или здоровья, и докладывает об этом руководителю учреждения, в соответствии с
действующим законодательством несет личную ответственность за несчастные случаи,
происшедшие с обучающимися (воспитанниками) во время учебно-воспитательного
процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда.

- Немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае.

- Добивается обеспечения мастерских первичными средствами пожаротушения и
организовывает эвакуацию учащихся при пожаре.

- Один раз в пять лет проходит обязательную курсовую переподготовку по охране
труда и аттестацию по знанию правил технической эксплуатации электроустановок
напряжением   до    1000   В,   использующихся   в   мастерских,   с   присвоением
квалификационной группы не ниже третьей.

- Обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему.