|  | Наименование операции № п/п | Последовательность шагов | Параметры операции Прибивание гвоздя | Инструменты, расходные материалы | Требования к выходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Разметика места забивания гвоздей 2.Прибивание гвоздя | От края бруска размером 5х5 отмерить 5 см Взять гвоздь за основание и острый конец приставить к месту прибивания | Закрепить заготовку. Отступить от края на 5 см. Поставить метку карандашом. Найти середину бруска и нанести метку карандашом Гвоздь держать большим и указательным пальцами прямо, шляпкой вверх. Поместить его острым концом в отмеченное место. Сначала забивать гвоздь несильными ударами. Молоток держать параллельно плоскости, под прямым углом. Молоток держать так, чтобы рука была на расстоянии 2-3 см конца рукоятки. После того как гвоздь надежно вошел в древесину, руку убирают и наносят более сильные удары. | Угольник, простой карандаш, линейка Гвоздь молоток брусок | На бруске 5х5получена метка по центру бруска на 5 см от края Гвоздь полностью забит в брусок, На поверхности видна шляпка гвоздя на одном уровне с бруском |

# Text boxes

Приложение 1