| № п\п | Наименование операции Закручивание шурупа | Последовательность шагов (порядок выполнения операции) | Параметры операции (как выполнять операцию) | Инструменты, расходные материалы (что использовать) | Требования к выходу (что должно получиться по завершении операции и каким оно должно быть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Разметка места закручивания шурупа 2.Закручивание шурупа | От края бруска размером 5х5 отмерить 5 см Подготовить углубление под шуруп шилом (большим гвоздем, шуруповертом) Взять шуруп за основание и острый конец приставить к месту закручивания | Закрепить заготовку. Отступить от края на 5 см. Поставить метку карандашом. Найти середину бруска и нанести метку карандашом. В полученную метку острым концом устанавливаем шуруп, держим двумя пальцами за основание и слегка наживляем молотком. . Вставляем отвертку в прорезь шурупа. Шуруп ввинчивать под прямым углом к поверхности древесины При дальнейшем закручивании не трогать шуруп рукой | Угольник, простой карандаш, линейка. , молоток, Шуруп, отвертка, брусок | На бруске 5х5 получена метка по центру бруска на 5 см от края Шуруп закручен в брусок, На поверхности видна шляпка шурупа , почти на одном уровне с бруском |

# Text boxes

Приложение 3